ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»

РУП «МИНСКЭНЕРГО»

ПАМЯТКА

ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

г. Минск

Настоящая памятка составлена на основании ТКП 388-2012 «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденные постановлением  Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 06 июля 2012 г. №2718.

Настоящий технический кодекс установившейся практики (ТКП) устанавливает единые правила подготовки систем теплоснабжения к осенне-зимнему периоду на территории Республики Беларусь и распространяется на все организации, независимо от формы собственности и организационно- правовых форм, имеющих в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник (и), тепловую (ые) сеть (и), систему (ы) теплопотребления.

Требования настоящего ТКП не распространяются на индивидуальных предпринимателей и граждан.

Оформление и регистрация паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период.

Организация, имеющая в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник, обязана проверить готовность теплоисточников к работе в ОЗП в целях оценки надежности производства и передачи тепловой энергии потребителям, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих устойчивость работы теплоисточников в условиях прохождения ОЗП при пониженной температуре воздуха.

Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат теплоисточники системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (далее - системы Минжилкомхоза),  других республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также теплоисточники, принадлежащие юридическим лицам негосударственной формы собственности, с установленной мощностью 50 кВт и более, имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: руководители и другие ответственные должностные лица организации, имеющей в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник, представитель органа Госэнергонадзора; для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников ГПО «Белэнерго» и Минжилкомхоза) также представитель районной (городской) организации жилищно-коммунального хозяйства местного исполнительного и распорядительного органа.

Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 октября текущего года.

Готовность теплоисточников к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП) по форме согласно приложению  А,  и наличием заключения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника единичной мощности 100 кВт и выше к работе в осенне-зимний период.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП, с прилагаемым к нему заключением Госпромнадзора, является неотъемлемой частью паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП).

Первый экземпляр акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП должен храниться у руководителя теплоисточника, второй - в органе Госэнергонадзора.

По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд (кроме теплоисточников ГПО «Белэнерго» и Минжилкомхоза), копия акта проверки готовности представляется в районную (городскую) организацию жилищно-коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных органов.

Оформляет акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП организация, имеющая в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник.

Оформление акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП возможно только при полном и своевременном (до 20 сентября текущего года) выполнении следующих условий:

а) обеспечение готовности к несению заданной тепловой мощности с указанием максимума , тепловой мощности;

б)	выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам;

в)	обеспечение готовности тепловых сетей и теплоисточника к выполнению температурного графика при всех диапазонах температур ОЗП в данной местности;

г)	обеспечение нормативного запаса топлива в количестве, обеспечивающем надежную работу теплоисточников;

д)	наличие графика перевода теплоисточника на резервный вид топлива в дни значительных похолоданий или при сокращении поставок газа в Республику Беларусь;

е)	выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, сооружений и нарушений технологических схем в условиях низких температур наружного воздуха;

ж)	выполнение плановых объемов ремонта и диагностики тепловых сетей;

з) наличие графика ограничения и отключения потребителей при дефиците топлива или возможных аварийных ситуациях;

и) наличие Положения о взаимоотношениях с потребителями и взаимодействии при аварийных ситуациях;

к) обеспечение водного режима для работы тепломеханического оборудования в соответствии с действующими нормами;

л) наличие устройств защиты и средств автоматики;

м) выполнение требований взрыво- и пожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств;

н) соответствие установленным требованиям схем внешнего электроснабжения, а также оборудования собственных электрических и тепловых нужд;

о) утепление и исправное техническое состояние ограждающих строительных конструкций;

п) выполнение планов проверки устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики;

р) выполнение мероприятий по предписаниям государственных органов надзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно- энергетических ресурсов;

с) наличие аварийного запаса материалов и запасных частей, согласно утвержденному перечню;

т) отсутствие к 1 октября текущего года длительных (более 30 суток) внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, если они могут привести к ограничению теплоснабжения потребителей в ОЗП.

На основании акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП в период до 1 октября текущего года оформляется паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП по форме согласно приложению Б.

Оформляет паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП организация, на балансе которой находится теплоисточник.

Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП подписывается руководителем организации - владельца теплоисточника, руководителем территориального структурного подразделения органа Госэнергонадзора, регистрируется в органе Госэнергонадзора и действителен только при наличии акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Регистрация паспортов готовности теплоисточника к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом власти.

Не допускается оформление паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП после 1 октября года текущего года.

Первый  экземпляр паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП (и акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП) хранится у руководителя организации - владельца теплоисточника, второй экземпляр - в органе Госэнергонадзора.

При невыполнении до 1 октября года текущего года выше перечисленных  условий оформляется акт о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - акт о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП) по форме согласно приложению В, в котором перечисляются недостатки, препятствующие оформлению паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Оформляет акт о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП организация, имеющая в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник.

Организации-владельцы теплоисточников, не зарегистрировавшие до 1 октября текущего года паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП, продолжают свою подготовку, предъявляя комиссии готовность к повторной проверке после устранения недостатков, изложенных в акте о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

В случае выполнения всех необходимых условий готовности после 1 октября года текущего года производится оформление акта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период (далее - акт готовности) по форме согласно приложению Г. Акт готовности подписывают члены комиссии и руководитель организации - владельца теплоисточника. Акт готовности регистрируется в органе Госэнергонадзора.

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации - владельца теплоисточника несет ответственность в соответствии с законодательством.

Порядок подготовки потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

В период подготовки к ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:

а)	провести работы по профилактике, ремонту, замене оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, ЦТП, ИТП, ТП, внутренних систем теплоснабжения зданий, а также мероприятий, предусмотренных программой по энергосбережению на текущий год;

б)	провести работы по профилактике и ремонту внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения, приборов коммерческого учета и регулирования тепловой энергии, в том числе по своевременной поверке приборов коммерческого учета, установить расчетные дросселирующие устройства (под контролем и по согласованию с представителем энергоснабжающей организации) с обязательной установкой пломб энергоснабжающей организации и составлением акта;

в)	провести уточнение нагрузок, установку расчетных сопел и диафрагм на трубопроводах тепловых сетей;

г)	провести проверку оперативных и исполнительных схем теплоснабжения, уточнить планы по взаимодействию с оперативными службами энергоснабжающих организаций в случае Аварийных ситуаций;

д) изучить варианты аварийных ситуаций и разработать планы по их ликвидации с указанием необходимых для этого персонала, материалов и оборудования;

е)	определить конкретные организации, которые необходимо привлекать к работам по устранению возможных аварийных ситуаций в системах теплопотребления и ликвидации их последствий, с указанием ответственных лиц, необходимой техники, материальных и трудовых ресурсов;

ж)	составить (скорректировать) перечень и создать (восполнить) аварийный запас оборудования, материалов из расчета объема эксплуатируемого оборудования;

з)	выполнить, при необходимости, комплекс работ по ремонту строительных конструкций зданий и сооружений (утепление, остекление, ремонт кровли и т.д.).

Порядок подготовки и приемки готовности жилищного фонда к работе в осенне- зимний период

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, при подготовке ЦТП, ИТП, ТП и внутридомовых систем теплопотребления к работе в ОЗП обязаны:

а)	разработать, утвердить в вышестоящей организации и согласовать до 10 марта текущего года с местными исполнительными и распорядительными органами планы-графики ремонта и испытания оборудования, тепловых сетей на текущий период с учетом дефектов, выявленных при прохождении предыдущего отопительного периода и при проведении плановых контрольных вскрытий (шурфовок) тепловых сетей подземной прокладки;

б)	создать необходимый запас материалов и рассчитать потребности в трудовых ресурсах для своевременного и качественного проведения ремонта оборудования;

в)	выполнить работы по профилактике и ремонту оборудования и внутриквартальных тепловых сетей, находящихся на их балансе, внутридомовых систем теплоснабжения;

г)	согласовать с энергоснабжающими организациями и утвердить в установленном порядке рабочие программы по проведению испытаний на гидравлическую плотность внутридомовых систем отопления, горячего водоснабжения и тепловых пунктов;

д)	выполнить промывку водоподогревателей горячего водоснабжения и промывку внутридомовых систем теплопотребления с оформлением актов установленной формы в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

е)	произвести гидравлические испытания внутридомовых систем теплоснабжения, узлов ввода, водоподогревателей горячего водоснабжения;

ж) произвести ревизию запорной и регулирующей арматуры оборудования и трубопроводов, восстановить нарушенные изоляционные покрытия на трубопроводах и другом оборудовании систем теплопотребления и горячего водоснабжения;

з)	произвести замену или ремонт и наладку автоматики регулирования расхода и температуры на водоподогревателях горячего водоснабжения;

и)	укомплектовать тепловые пункты и узлы учета тепловой энергии прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и исправными системами регулирования потребления тепловой энергии;

к) установить расчетные дросселирующие устройства (под контролем и по согласованию с представителем энергоснабжающей организации) с обязательной установкой пломб энергоснабжающей организации и составлением акта;

л) привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП, ТП, обеспечить их надежными запирающими устройствами;

м) утеплить оконные и дверные проемы мест общего пользования, а также лестничные клетки, чердаки, подвальные помещения, технические подполья, восстановить нарушенное остекление в местах общего пользования жилых домов;

н) до 1 сентября текущего года выполнить пообъектный аудит исполнения договоров теплоснабжения в осенне-зимний период на отопление и горячее водоснабжение с уточнением соответствия договорных нагрузок проектным;

о) до 20 сентября текущего года в соответствии с представленными температурными графиками и гидравлическими режимами провести наладку автоматики, установку дросселирующих устройств для каждого жилого дома и разместить в индивидуальных тепловых пунктах жилых домов температурные графики в зависимости от температуры наружного воздуха с гидравлическими режимами тепловых сетей;

п) провести работы по профилактике и ремонту внутренних и подводящих газо-, водо- и электрокоммуникаций и источников электро- и водоснабжения, приборов коммерческого учета и регулирования тепловой энергии, в том числе по своевременной поверке приборов коммерческого учета;

р) выполнить предписания органов Госэнергонадзора в части обеспечения надежности энергоснабжения, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно- энергетических ресурсов.

Приемка после испытаний и промывки тепловых сетей, внутридомовых систем теплоснабжения, оборудования ЦТП, ИТП, ТП проводится комиссией с участием энергоснабжающей организации и с оформлением соответствующего акта.

Оформление и регистрация паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

Потребители тепловой энергии обязаны проверить готовность к работе в ОЗП с целью оценки возможности надежной работы систем теплопотребления, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих надежность работы потребителя в условиях пониженных температур воздуха в зимний период.

Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат все потребители тепловой энергии, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

В состав комиссии обязательно включаются: руководители и другие ответственные должностные лица проверяемых организаций - потребителей тепловой энергии, представители органов Госэнергонадзора; для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций жилищно-коммунального хозяйства, и представитель районной (городской) организации жилищно- коммунального хозяйства местных исполнительных и распорядительных органов.

Проверка готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 октября года текущего года.

Готовность потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется актом проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП) по форме согласно приложению Д.

Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП является неотъемлемой частью паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП).  Первый экземпляр акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должен храниться у потребителя тепловой энергии, второй - в органе Госэнергонадзора.

По жилищному фонду, не находящемуся на обслуживании организаций жилищно- коммунального хозяйства, копия акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП представляется в районную (городскую) организацию жилищно-коммунального хозяйства местного исполнительного и распорядительного органа.

Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП оформляет комиссия потребителя тепловой энергии.

Потребитель тепловой энергии имеет право на оформление акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП при полном и своевременном (до 20 сентября года текущего года) выполнении следующих условий:

а)	обеспечение готовности к приему тепловой энергии;

б)	выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования в необходимых объемах и по качеству, соответствующему установленным требованиям, и оформленных актами приемки;

в)	обеспечение готовности теплоиспользующих установок и тепловых сетей к выполнению температурных графиков при всех диапазонах температур наружного воздуха в данной местности;

г)	окончание всех ремонтных работ на системах теплопотребления, работ по утеплению зданий и помещений;

д)	выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

е)	выполнение работ по очистке и испытаниям водоподогревателей. Акты установленной формы оформляются с участием энергоснабжающей организации в порядке,  предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

ж)	выполнение испытаний и промывок тепловых сетей, систем отопления, тепловых пунктов, систем вентиляции. Акты установленной формы оформляются с участием энергоснабжающей организации в порядке, предусмотренном требованиями технических нормативных правовых актов;

з)	выполнение проверки технического состояния контрольно-измерительных приборов и систем автоматики;

и) наличие поверенных приборов учета и исправных систем регулирования потребления тепловой энергии;

к) выполнение предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, Госпромнадзора в части обеспечения надежности энергоснабжения;

л) других требований, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, в т. ч. по надежности электроснабжения.

На основании акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП потребителем тепловой энергии до 1 октября года текущего года оформляется паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП по форме согласно приложению Е.

Паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП подписывается руководителем потребителя тепловой энергии, руководителем структурного подразделения органа Госэнергонадзора, регистрируется в органе Госэнергонадзора и действителен только при наличии акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП.

Регистрация паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП Проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом власти.

Не допускается оформление паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП после 1 октября года текущего года.

Первый  экземпляр паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП (и акт проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП) хранится у потребителя тепловой энергии, второй экземпляр - в органе Госэнергонадзора.

Копия паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП передается потребителем тепловой энергии в энергоснабжающую организацию.

При невыполнении выше указанных условий комиссией потребителя тепловой энергии оформляется акт о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - акт о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП) по форме согласно приложению Ж, в котором перечисляются недостатки, препятствующие получению паспорта готовности потребителя Тепловой энергии к работе в ОЗП.

Потребители тепловой энергии, не зарегистрировавшие до 1 октября года текущего года паспорт готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП, продолжают свою подготовку, предъявляя комиссии готовность к повторной проверке после устранения недостатков, изложенных в акте о невыполнении условий готовности потребителя к работе в ОЗП.

При выполнении всех необходимых условий готовности после 1 октября текущего года производится оформление акта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - акт готовности) по форме согласно приложению К без регистрации паспорта готовности потребителя к работе в ОЗП с регистрацией акта готовности в органе Госэнергонадзора. Акт готовности подписывается руководителем потребителя тепловой энергии и представителем органа Госэнергонадзора.

Копия акта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП передается потребителем тепловой энергии в энергоснабжающую организацию.

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации - потребителя тепловой энергии несет ответственность в соответствии с законодательством.

Порядок проведения осенне-зимнего периода

Решения о сроках начала ОЗП принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами.

Включение систем отопления объектов производится в следующей очередности при установлении температур наружного воздуха:

а)	для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школ и дошкольных учреждений, музеев, государственных архивов, библиотек - при среднесуточной температуре в течение 5 суток +10 0С и ниже;

б)	жилищного фонда, общежитий, гостиниц, учебных учреждений,- при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8 0С и ниже;

в) общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов - по согласованию с энергоснабжающей организацией при условии наличия паспорта готовности или акта проверки готовности к работе в ОЗП указанных объектов, зарегистрированных в органе Госэнергонадзора, и после включения отопления жилых домов.

Включение систем теплопотребления каждого потребителя производится согласно графику энергоснабжающей организации при обязательном наличии паспорта и (или) акта готовности к работе в ОЗП, зарегистрированного в органе Госэнергонадзора.

Порядок завершения осенне-зимнего периода

Решение о сроках завершения ОЗП принимается областными, районными и городскими исполнительными комитетами, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение трёх суток подряд составляет +8 0С и выше.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии производится в следующей последовательности:

-первая очередь - общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

-вторая очередь - жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения;

-третья очередь - детские дошкольные, школьные, лечебно-профилактические, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.

Приложение А

(обязательное)

Форма акта проверки готовности теплоисточника к работе

в осенне-зимний период

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ______/______ ГОДА

________________                                              «____»_________  ______г.

(место составления акта)                                                                                                   (дата *)

Комиссия, назначенная приказом___________________________________

________________________________________________________________

(организация, адрес)

от «____»__________ _____г. №__ на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с __________ по _________ провела проверку ______________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и установила: теплоисточник подготовлен к работе в ОЗП.

Председатель комиссии               _____________   ________________________                                                                                        						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                         ______________  ________________________						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

______________  ________________________                    			      		         (должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ______________  _______________________

(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От районной (городской)

организации ЖКХ**	                 _____________  _______________________							(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

** По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд

Приложение Б

(обязательное)

Форма паспорта готовности теплоисточника

к работе в осенне-зимний период

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ______/______ ГОДА

выдан    _________________________________________________________

(полное наименование теплоисточника, адрес)

на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности теплоисточника от «____»___________  ______г.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период ______/_______ года в ______ экз. прилагается.

Руководитель организации-

владельца теплоисточника        ______________   ____________________

(должность, подпись)   	                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

________________________________________________________________

(наименование, адрес)

«_____»______________г.  №_____

Руководитель органа

Госэнергонадзора                  _______________   ____________________

(должность, подпись)   	                      (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение В

(обязательное)

АКТ

О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД	20      /20       ГОДА

________________                                                                _______________________

(место составления акта)                                                                                                                    (дата *)

Комиссия, назначенная приказом ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                         (организация, адрес)

от «    »                         №                 на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с                                   по                                   провела проверку

__________________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и установила, что не выполнены следующие условия готовности к работе в ОЗП:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод: теплоисточник не подготовлен к работе в ОЗП.

После устранения выявленных нарушений и недостатков провести повторную проверку с составлением акта готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Председатель комиссии               ________________________________________                                                                                             					    (должность, подпись)   	                                (фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                       ________________________________________						      (должность, подпись)   	                                (фамилия, инициалы)

____________________________________________________                 			      		         (должность, подпись)   	                   (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ____________                  ___________________

(должность, подпись)   	                                    (фамилия, инициалы)

От районной (городской)

организации ЖКХ**	                 _____________  _______________________							(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

руководитель организации-

владельца теплоисточника                  _____________     _______________________							(должность, подпись)       	(фамилия, инициалы)

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

** По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд

АКТ

ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ

ПЕРИОД 20    / 20       ГОДА

__________________                                                _________________________

(место составления акта)                                                                                                   (дата *)

Комиссия, назначенная приказом     __________________________________________________________________________                                        (организация, адрес)

от «   »                     №         на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с                              по                                 провела проверку

_______________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и установила: замечания, указанные в акте о невыполнении условий готовности теплоисточника к работе в ОЗП, устранены.

Председатель комиссии               _____________        ________________________                                                                                        						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                         ______________  ________________________						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

______________  ________________________                    			      		         (должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ______________  _______________________

(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От районной (городской)

организации ЖКХ**	                 _____________  _______________________							(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

руководитель организации-

владельца теплоисточника                  _____________     _______________________							(должность, подпись)       	(фамилия, инициалы)

Акт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

________________________________________________________________

(наименование, адрес)

«_____»______________г.  №_____

Руководитель органа

Госэнергонадзора                  _______________   ____________________

М.П.                                      (должность, подпись)   	                (фамилия, инициалы)

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

** По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд

Приложение Д

(обязательное)

Форма акта проверки готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ______/______ ГОДА

________________                                              «____»_________  ______г.

(место составления акта)                                                                                                   (дата *)

Комиссия, назначенная приказом___________________________________

________________________________________________________________

(организация, адрес)

от «____»__________ _____г. №__ на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с __________ по _________ провела проверку ______________________________________________________________

(полное наименование организации-потребителя энергии, адрес)

и установила: организация -потребитель тепловой энергии подготовлена к работе в ОЗП.

Председатель комиссии               _____________   ________________________                                                                                        						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                         ______________  ________________________						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

______________  ________________________                    			      		         (должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ______________  _______________________

(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

Приложение Е

(обязательное)

Форма паспорта готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

ПАСПОРТ

ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ______/______ ГОДА

выдан    _________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, адрес)

на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности потребителя от «____»___________  ______г.

Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии  к работе в осенне-зимний период ______/_______ года в ______ экз. прилагается.

Руководитель потребителя        ______________   ____________________

(должность, подпись)   	                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

________________________________________________________________

(наименование, адрес)

«_____»______________г.  №_____

Руководитель органа

Госэнергонадзора                  _______________   ____________________

(должность, подпись)   	                      (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение Ж

(обязательное)

Форма акта о невыполнении условий готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период

АКТ

О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД	________/_______ГОДА

_____________                                                           «____»_________ _____г.

(место составления акта)                                                                                                   (дата *)

Комиссия, назначенная приказом___________________________________________

_______________________________________________________________________

(организация, адрес)

от «____»__________ _____г. №__ на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с _________ по  __________ провела проверку _________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя энергии, адрес)

__________________________________________________________________________

и установила, что не выполнены следующие условия готовности к работе в ОЗП: __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод: потребитель не подготовлен к работе в ОЗП.

После устранения выявленных нарушений и недостатков провести повторную проверку с составлением акта готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Председатель комиссии               _____________   ________________________                                                                                        						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                         ______________  ________________________						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

______________  ________________________                    			      		         (должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ______________  _______________________

(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

руководитель организации-

владельца теплоисточника                  _____________     _______________________							(должность, подпись)       	(фамилия, инициалы)

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

Приложение К

(обязательное)

Форма акта готовности потребителя тепловой энергии к работе

в осенне-зимний период

АКТ

ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ______/______ ГОДА

________________                                              «____»_________  ______г.

(место составления акта)                                                                                                   (дата *)

Комиссия, назначенная приказом___________________________________

________________________________________________________________

(организация, адрес)

от «____»__________ _____г. №__ на основании ТКП «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», с __________ по _________ провела проверку ______________________________________________________________

(полное наименование организации-потребителя энергии, адрес)

и установила: замечания, указанные в акте о невыполнении условий готовности потребителя  к работе в ОЗП, устранены.

Председатель комиссии               _____________   ________________________                                                                                        						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

Члены комиссии	                         ______________  ________________________						(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

______________  ________________________                    			      		         (должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора    ______________  _______________________

(должность, подпись)   	(фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен:

руководитель потребителя                  _____________     _______________________							(должность, подпись)       	(фамилия, инициалы)

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

________________________________________________________________

(наименование, адрес)

«_____»______________г.  №_____

Руководитель органа

Госэнергонадзора                  _______________   ____________________

(должность, подпись)   	                      (фамилия, инициалы)

М. П.

_________________________

*Указывается дата подписания акта председателем комиссии

** По теплоисточникам, отапливающим жилищный фонд